ОКП 43 7133

Громкоговорители рупорные

УМС-ГР-х

Руководство по эксплуатации

АБСЦ.425541.001 РЭ

модельный ряд:

УМС-ГР-25, УМС-ГР-50, УМС-ГР-100

г. Ставрополь

СОДЕРЖАНИЕ

- Вводная часть												3

- Назначение и область применения									4

- Технические характеристики										4

- Комплектность												5

- Маркировка и пломбирование										5

- Упаковка													5

- Меры безопасности											6

- Краткое описание											6

- Подготовка изделия к работе										7

  - Распаковка изделия											7

  - Монтаж и подключение изделия									8

- Текущий ремонт											8

- Техническое обслуживание										9

- Правила транспортирования и хранения								11

- Утилизация												12

- Гарантии изготовителя											12

- Приложение А												13

- Приложение Б												13

- Лист регистрации изменений										14

- Вводная часть

  - Настоящее руководство по эксплуатации является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики громкоговорителя рупорного УМС-ГР-х (далее – громкоговоритель, изделие), где “х“ обозначает мощность (25, 50, 100).

  - Руководство по эксплуатации предназначено для персонала, занимающегося проектированием и эксплуатацией изделия, и содержит необходимые сведения об устройстве (конструкции) оборудования, а также необходимые сведения по его правильной эксплуатации.

  - Предприятию-изготовителю предоставляется право улучшать конструкцию изделия, поэтому возможны незначительные изменения, не ухудшающие электрические и конструктивные параметры изделия.

  - Модели громкоговорителей в зависимости от мощности:

УМС-ГР-25 – Громкоговоритель 25 Вт;

УМС-ГР-50 – Громкоговоритель 50 Вт;

УМС-ГР-100 – Громкоговоритель 100 Вт.

- Назначение и область применения

  - Громкоговорители предназначены для использования в качестве источника звука на открытых пространствах и в производственных помещениях с высоким уровнем шума. Громкоговорители используются в охранно-пожарных системах, системах оповещения населения во время чрезвычайных ситуаций (ЧС) и предназначены для работы от трансляционного усилителя мощности.

  - Громкоговорители предназначены для эксплуатации в условиях, соответствующих виду климатического исполнения УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150:

- температура от минус 60 до плюс 40 °С; (рабочие значения)

- относительная влажность не более 95% ± 3  при 25 °С;

- атмосферное давление от 84.0 до 106.7 кПа.

  - Степень защиты от воздействия окружающей среды (исполнение) IP66 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).

- Технические характеристики

  - Технические характеристики громкоговорителей представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики.

| Модель | УМС-ГР-25 |
| --- | --- |
| Номинальное линейное напряжение | 70, 100 (опция 30, 120, 240) |
| Входное сопротивление на частоте 1 кГц | 200, 400 Ом |
| Характеристическая чувствительность | 109 дБ/Вт/м |
| Эффективно воспроизводимый диапазон частот | 350-5700 Гц |
| Мощность при номинальном линейном напряжении | 25 Вт |

| Модель | УМС-ГР-50 |
| --- | --- |
| Номинальное линейное напряжение | 70, 100 (опция 30, 120, 240) |
| Входное сопротивление на частоте 1 кГц | 100, 200 Ом |
| Характеристическая чувствительность | 108 дБ/Вт/м |
| Эффективно воспроизводимый диапазон частот | 350-5700 Гц |
| Мощность при номинальном линейном напряжении | 50 Вт |

| Модель | УМС-ГР-100 |
| --- | --- |
| Номинальное линейное напряжение | 70, 100 (опция 30, 120, 240) |
| Входное сопротивление на частоте 1 кГц | 50, 100 Ом |
| Характеристическая чувствительность | 108 дБ/Вт/м |
| Эффективно воспроизводимый диапазон частот | 350-5700 Гц |
| Мощность при номинальном линейном напряжении | 100 Вт |

- Комплектность

  - Комплект поставки представлен в таблице 2.

Таблица 2. Комплект поставки

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Громкоговоритель | 1 шт. |  |
| Эксплуатационная документация | 1 комп |  |
| Упаковка | 1 шт |  |

- Маркировка и пломбирование

  - Маркировка громкоговорителя выполнена в виде фирменной наклейки, закрепленной на крышке трансформатора, которая содержит следующие данные:

- страна - изготовитель;

- наименование предприятия - изготовителя;

- наименование модели;

- заводской номер;

- параметры питания (напряжение, мощность, сопротивление).

  - Пломбирование изделия не проводят.

- Упаковка

  - Упаковка предназначена для кратковременного хранения со сроком хранения до одного года.

- Меры безопасности

  - Будьте осторожны! В оборудовании имеется опасное для жизни напряжение.

  - При подготовке к работе, во время работы, при проведении технического обслуживания необходимо соблюдать меры защиты, предусмотренные действующими правилами техники безопасности при работе с электроустановками, питающимися от сети переменного тока, напряжением до 1000 В.

  - На изделие подаётся напряжение 70 В, 100 В (опция 30 В, 120 В, 240 В), которое является опасными для жизни.

  - При работе оборудования опасные для жизни напряжения возникают на контактах разъема изделия. Обслуживающий персонал обязан знать места расположения контактов, между которыми возникают опасные для жизни напряжения, а также трассы прокладки кабелей, соединяющих эти контакты.

- Краткое описание

Рисунок 1. Внешний вид громкоговорителя.

  - Материал громкоговорителя - алюминий.

  - Цвет – серый.

  - Общая длина  - 385 мм.

  - Диаметр раскрыва рупора – 300 мм.

  - На крышке трансформатора имеется переключатель режимов работы громкоговорителя в зависимости от входного напряжения и мощности.

Рисунок 2. Крышка трансформатора. Выбор режима работы.

  - Громкоговоритель имеет кронштейн для крепления на стену или столб.

- Подготовка изделия к работе

  - Распаковка изделия

    - Визуально проверить целостность и отсутствие механических повреждений упаковки изделия.

    - При обнаружении повреждений упаковки пользователь обязан приостановить все дальнейшие работы по вводу изделия в эксплуатацию и незамедлительно известить об этом ОТК предприятия-изготовителя (поставщика).

    - Запрещается пользователю в одностороннем порядке производить какие-либо работы с усилителем до выяснения причин повреждения упаковки.

    - Если пользователь нарушит указанное правило, то предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности за все возможные негативные последствия этого нарушения и не возмещает пользователю ущерб, причиненный вследствие этого нарушения.

    - Вскрыть упаковку, освободить изделие от упаковочных материалов.

    - Проверить комплектность. Проверку комплектности производить путём сверки комплектности полученного изделия с комплектностью поставки, указанной в пункте 4 данного руководства.

    - Убедитесь в том, что в данном руководстве раздел «Свидетельство об упаковывании» подписан ответственными за упаковывание лицами, а раздел «Свидетельство о приемке» подписан лицами, ответственными за соответствие изделия требованиям действующей технической документации.

    - Выполнить внешний осмотр громкоговорителя с целью обнаружения повреждений, деформации, поломок, коррозии.

    - При обнаружении повреждений пользователь обязан приостановить все дальнейшие работы по вводу громкоговорителя в эксплуатацию и незамедлительно известить ОТК предприятия-изготовителя (поставщика) об этом.

    - ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользователю в одностороннем порядке производить какие-либо дальнейшие работы с громкоговорителем до выяснения причин его повреждения.

    - Если пользователь нарушит указанное правило, то предприятие-изготовитель (поставщик) не несёт ответственности за все возможные негативные последствия этого нарушения и не возмещает пользователю ущерб, причиненный вследствие этого нарушения.

  - Монтаж и подключение изделия

    - Установите с помощью регулятора, расположенного на задней крышке трансформатора, необходимый режим громкоговорителя: установите напряжение и мощность.

    - Снимите кронштейн с громкоговорителя.

    - Закрепите кронштейн на вертикальной опоре так, чтобы громкоговоритель вращался в вертикальной плоскости.

    - Прикрепите к кронштейну громкоговоритель, установите необходимый угол наклона по отношению к горизонту и зафиксируйте его с помощью гаек.

    - Подключите громкоговоритель к звуковому выходу трансляционного усилителя.

ВНИМАНИЕ: При подключении нескольких громкоговорителей к выходу усилителя следите, чтобы суммарная мощность подключаемых громкоговорителей не превышала максимальную мощность соответствующего выхода усилителя, а суммарное сопротивление громкоговорителей не было меньше выходного сопротивления трансляционного усилителя.

- Текущий ремонт

  - Громкоговоритель на местах эксплуатации не ремонтируют.

- Техническое обслуживание

  - Общие указания

Под ТО изделия понимают мероприятия, обеспечивающие контроль технического состояния (ТС), поддержание изделия в исправном состоянии, предупреждение отказов при работе, хранение и поддержание ресурсов.

Все работы по поддержанию изделия в исправном состоянии выполняет технический персонал, за которым закреплено изделие.

ТО выполняет технический персонал по ремонту и обслуживанию, прошедшие специальную подготовку и имеющие удостоверение на право проведения ТО и ремонта.

  - ТО изделия предусматривает плановое выполнение комплекса работ в следующих объёмах.

  - ЕТО – ежедневное ТО;

  - ТО-1 – месячное ТО;

  - ТО-2 – годовое ТО

  - Содержание ТО изделия определено перечнем операций ТО, а методика выполнения этих работ – технологическими картами (ТК).

  - При проведении ТО изделия должны быть выполнены все работы, указанные в соответствующем виде ТО, а выявленные неисправности и недостатки устранены.

  - Виды и периодичность операций технического обслуживания (ТО) изделия приведены в таблице 6.

| Наименование операции технического обслуживания | Номер технолог ической карты | Вид и периодичность обслуживания | Признаки необходимости выполнения операций по техническому состоянию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 |  |
| Проверка внешнего состояния изделия | ТК №1 | + | + | + |  |
| Проверка состояния и профилактика кабелей | ТК №2 | ( | + | + |  |
| Проверка комплектности изделия, в том числе эксплуатационной документации | ТК №3 | ( | ( | + |  |
| Примечания 1 Знак “+” – обязательное выполнение технического обслуживания. 2 Знак “-“ – техническое обслуживание отсутствует. |

Таблица 6.

  - Технологическая последовательность выполнения технического обслуживания изделия приведена в таблице 7.

Таблица 7.

| ЕТО | ТО-1 | ТО-2 |
| --- | --- | --- |
| ТК №1 | ТК №1 ТК №2 | ТК №1 ТК №2 ТК №3 |

  - Технологические карты выполнения операций ТО

Таблица 8.

| АБСЦ.425541.001 РЭ | Технологическая карта №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка внешнего состояния изделия | Трудоемкость 10 мин. |
| Содержание работы и технические требования | Описание работы по устранению неисправности или техническому обслуживанию | Контроль |
| 1 Проверить отсутствие механических повреждений корпуса и крепления. 2 Проверить наличие пыли на корпусе. | Проверка повреждений корпуса и крепления осуществляется визуально. Пыль удалить с помощью ветоши и спирта. |  |
| Средства измерения | Приспособления и инструменты | Материалы |
|  | Ключ гаечный ГОСТ 2839-80 | Отходы ткани х/б ГОСТ 29298-92 Спирт этиловый технический марки А-0,02 ГОСТ 17299-78 |

Таблица 9.

| АБСЦ.425541.001 РЭ | Технологическая карта №2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка состояния и профилактика кабелей | Трудоемкость 30 мин. |
| Содержание работы и технические требования | Описание работы по устранению неисправности или техническому обслуживанию | Контроль |
| 1 Проверить кабели и проводники на надёжность соединения и отсутствие повреждений | При обнаружении повреждения неисправный кабель и/или проводник заменить |  |
| Средства измерения | Приспособления и инструменты | Материалы |
| Мультиметр цифровой Universal M838 | Отвертка 7810-0922 3 В Ц15 хр ГОСТ 17199-88 Ключ гаечный ГОСТ 2839-80 |  |

Таблица 12.

| АБСЦ.425541.001 РЭ | Технологическая карта №3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка комплектности изделия, в том числе эксплуатационной документации | Трудоемкость 10 мин. |
| Содержание работы и технические требования | Описание работы по устранению неисправности или техническому обслуживанию | Контроль |
| 1 Проверить комплектность изделия на соответствие разделу 4 АБСЦ.425541.001 РЭ. 2. Проверить правильность ведения учёта ТО 3 Проверить состояние эксплуатационной документации | Принять меры по доукомплектовыванию изделия. При необходимости производятся соответствующие записи. Каждая запись должна вноситься в паспорта чернилами четко и разборчиво. Принять меры по доукомплектованию или замене эксплуатационной документации. |  |
| Средства измерения | Приспособления и инструменты | Материалы |

- Правила транспортирования и хранения

  - Упакованное оборудование транспортируют транспортом всех видов. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие оборудование от повреждений (соответствующая укладка, осторожная перегрузка, защита от осадков).

  - Транспортирование следует осуществлять в универсальных контейнерах или закрытых вагонах, закрытых автомашинах, трюмах судов, отапливаемых отсеках авиационного транспорта.

  - Условия транспортирования:

| температура окружающей среды | от минус 50°С до плюс 50°С; |
| --- | --- |
| относительная влажность | до 90% при температуре 15°С; |
| атмосферное давление | от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.); |
| пиковые ударные ускорения | до 150 м/с2 (10g) при длительности действия ударного ускорения 5-20 мс. |

  - Срок пребывания в условиях предельной температуры не более 2 ч

  - Упакованное оборудование следует хранить в условиях, обеспечивающих его сохранность без изменения электрических и эксплуатационных характеристик и нарушения внешнего вида.

  - Устройства, упакованные в соответствии с требованиями КД, следует хранить в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающего воздуха от +5 до +40°С, при относительной влажности до 80% при 25°С. В воздухе помещений не допускается наличие токопродящей пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию).

  - После транспортирования при отрицательных температурах изделие должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов

- Утилизация

  - Громкоговоритель не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

  - В случае непригодности использования составных частей громкоговорителя в ремонтных или других работах они подлежат демонтажу, разборке и утилизации через организации вторсырья.

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям АБСЦ.425541.001ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, указанных в  инструкции по эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года  со дня продажи.

  - Гарантийный срок хранения до начала эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня приемки устройства на предприятии-изготовителе.

  - Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации изделия подлежат замене или ремонту силами поставщика (предприятия-изготовителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за счет средств поставщика.

  - Подключение потребителем дополнительных технических средств (не входящих в комплект поставки) не прекращает действия гарантийных обязательств изготовителя при условии соблюдения правил подключения и инструкций по эксплуатации на эти средства.

  - Ремонт и обслуживание громкоговорителя с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком и потребителем.

  - Гарантия не распространяется на громкоговорители, имеющие механические или электрические повреждения, вызванные стихийными бедствиями (наводнения, пожары, военными действиями) и иными событиями непреодолимой силы.

  - Гарантия не распространяется на громкоговорители, неисправность которых вызвана воздействием на них высокого напряжения. (удар молнии, электростатические разряды, превышение питающего напряжения).

  - Гарантия не распространяется, если неисправность возникла в результате несоблюдения условий эксплуатации оборудования.

Приложение А

(обязательное)

Перечень средств измерений и контроля, инструмента и материалов для проведения технического обслуживания изделия

Таблица А.1

| Наименование | Используется при выполнении работ по техническому обслуживанию | Количество (годовая потребность материала) |
| --- | --- | --- |
|  | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 |  |
| Мультиметр цифровой Universal M838 | - | + | + | 1 шт |
| Отвертка 7810-0922 3 В Ц15 хр ГОСТ 17199-88 | - | + | + | 1 шт |
| Кисть флейцевая КФ 25 ГОСТ 10597-87 | + | + | + | 1 шт |
| Спирт этиловый ректификованный (Экстра( Р51652-2000 | + | + | + | 0,1 кг |
| Ткань х/б ГОСТ 29298-92 | + | + | + | 0,2 кг |
| Ключ гаечный ГОСТ 2839-80 | + | + | + | 1 шт |
| Примечания Средства измерений должны иметь отметку и клеймо о проведении поверки. Допускается замена средств измерений другими приборами с аналогичными техническими характеристиками и погрешностью. |

Приложение Б

(информационное)

- Габаритный чертёж УМС-ГР-х.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |